2016年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试

电气自动化技术专业单招考试大纲

（湖北工程职业学院制定）

一、考试性质

根据湖北省教育厅《关于积极推进高等学校招收中等职业学校毕业生招生考试改革的通知》（鄂教职成〔2013〕10号）的有关精神，及《关于做好我省高职院校单独招生考务工作的指导意见》（鄂高考﹝2013﹞54号）等文件精神，本考试为湖北工程职业学院面向全省中等职业学校（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校等）电气、电子、机械、机电类专业应、往届毕业生单独设置的选拔考试。

本考试注重考查学生专业实践技能操作能力，兼顾专业基本理论知识，由专业理论（应知）考试和专业技能操作（应会）考试两部分组成。

二、考试依据

(一)依据《国家职业技能标准》（2009修订）

1.职业（工种）名称:     维修电工。

（1）职业定义：从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维护、修理的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级）职业编码：6-07-06-05

（3）职业能力特征：具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力，手指、手臂灵活，动作协调，并能高空作业。

2.职业（工种）名称：家用电子产品维修工

（1）职业定义：使用高频振荡器、超高频振荡器、示波器、万用表等仪器仪表，对家用电视机、录像机、音响等家用电产品进行调试、检测、装配、维护、修理的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级）职业编码：4-07-10-02

（3）职业能力特征：应具有较强的计算、分析、推理和判断能力，形体感、空间感强，手指、手臂灵活，动作协调性好。

（二）教育部中等职业学校电类两门专业基础课程教学大纲(教职成「2009]8号文)

1.中等职业学校《电工技术基础》教学大纲；

2.中等职业学校《电子线路》教学大纲。

（三）执行《中华人民共和国标准化法》确定和最新颁布施行的电气自动化相关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

三、考试办法

电子类技能考试分为专业知识(应知)和技能操作(应会)两部分。

考试总分为490分，其中专业知识考试120 分，技能操作考试370 分，合计考试成绩294 分（含）以上为合格，293 分（含）以下为不合格。

专业知识(应知）考试时间60分钟；技能操作（应会）考试采取实际操作考试方式，分必考和选考两个项目，必考项目和选考项目考试时间总计90分钟，满分370分。其中必考项目为器件检测与电路测试，考试时间为30分钟，总分为150分；选考项目有电气控制、电子装配两个操作项目，考试时间为60分钟，总分为220分，选考项目在考生报名时，从以上两个选考操作项目中任选一项进行考核。

四、考试内容与评分办法

专业单招考试旨在测试考生对自动控制（含电气控制、机械、电子技术等方面）的基本概念、基本原理及基本工艺操作方法的识记、理解、应用，并能运用所学知识和技能，分析和解决实际工作中问题。

第一部分   专业知识考试内容与评分办法

一、电工基础

（一）电路的基本概念与基本定律

电路的基本物理量（电流、电压、电动势、功率），欧姆定律，电阻元件，电位的概念及计算。

（二）电阻电路的分析方法

电阻的串、并及其混联的计算方法。

（三）正弦交流电路的分析

正弦量（频率、周期、幅值、有效值、初相位、相位差），正弦量的函数表示法，正弦交流电路中的电阻、电感和电容，RL或RC串联电路的电流电压相位关系，正弦交流电路中的功率，功率因数的提高，对称三相电路的计算、对称三相电路功率的计算。

二、电子技术基础

（一）二极管及其基本电路

PN结的单向导电性、二极管及其类型、正向特性、管脚、质量好坏判别。

(二) 三极管及放大电路基础

晶体三极管的材料、类型、管脚、质量好坏判别，共射极放大电路的静态工作点、输入和输出电阻、放大倍数的计算方法，晶体三极管的三种工作状态（放大、饱和、截止）的特点。

（三）反馈放大电路（仅考核概念)

反馈的基本概念、负反馈对放大电路性能的影响、反馈的判断方法、根据需要正确引入负反馈的方法。正反馈、负反馈、直流反馈、交流反馈等概念以及负反馈四种组态对放大电路性能影响。

（四）组装10个器件左右的简单电子线路（仅电子类中职考生选考）。

三、电机及电气控制技术

（一）常用低压电器设备的使用：交流接触器、热继电器、熔断器、按钮、负荷开关、空气断路器、信号灯等。

(二) 常用电工工具的使用：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、扒线钳、钢丝钳等。

（三）电机控制回路接线：电机点动运行控制回路、电机连续运行控制回路、电机正反转控制回路、三相异步电动机的保护（短路、过载、失压）。

（四）接线工艺：BV线扒线工艺、BV线端子连接工艺、BV线布线工艺、低压电器布置工艺等。

(五) 安全用电方面：触电急救、灭火器的使用的相关知识、生产操作安全方面的相关知识 、万用表的使用等。

四、电气识图（通识模块）考试内容

（一）了解三视图概念。

（二）掌握基本尺寸的概念。

（三）掌握图样的概念。

（四）能看懂简单的装配图。

五、试卷结构、答题要求、评分办法

（一）试卷结构见表一：

表一： 试卷结构

| 序号 | 科目 | 比例（％） | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总分 | 填空题 | 选择题 | 判断题 |
| 1 | 电工基础 | 40 | 48 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 电子技术基础 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 电机与电气控制技术 | 35 | 42 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | 通识模块 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 合计 | 100 | 120 | 40 | 40 | 40 |

（二）答题要求：

专业理论（应知)考试以闭卷笔试方式完成，总分值为120分 ，考试时间为60分钟。

（三）评分办法：

1.填空题：20空*2分/空=40分

2.选择题：20题*2分/题=40分

3.判断题：20题*2分/题=40分

六、考试样卷（见附件1）

第二部分  技能操作考试内容和要求

一、电工基础技能操作考试内容

（一）测量仪表万用表的使用（测量电阻、电压、电流）。

二、电子技术基础技能操作考试内容

（一）二极管的判别（材料、类型、正向特性、管脚、质量好坏）。

（二）三极管的判别（材料、类型、管脚、质量好坏判别）。

（三）能组装10个器件左右的简单电子线路。

三、电机与电气控制技术技能操作考试内容

（一）三相异步电动机的起动、停止、正反转等控制系统的连接

四、操作设置、技能要求、评分办法

（一）操作设置：

技能操作考试分为必考项目和抽考项目。必考项目为一项，总分值150分，考试时间30分钟；选考项目为二选一，即考生从二个备选项目中自行选取一个项目参加考试，总分值220分，考试时间60分钟。技能操作考试在指定理实一体化实训场所内进行，必考和选考题目同时发放，考生需按项目要求完成相应操作。

（二）技能要求：

1.必考项目（检测元器件）的技能要求：

（1）识别色环电阻器（10个），并使用万用表测量其电阻值，最后将读数和测量结果填写在表格中。

（2）识别常见三极管类型（PNP型或 NPN型）（2个三极管），并使用万用表判断管脚，最后将结果填写在表格中。

2.选考项目的技能要求（考生从以下项目中选考一项）

（1）选考项目一：

按图安装单台电动机控制线路给定部分，排除其余部分故障。

考试要求:完成试卷规定动作、排除电路故障。

（2）选考项目二：

按图组装电子线路。

考试要求：组装10个左右器件的电子线路。

（三）评分办法：

1. 必考项目（检测元器件）的评分办法见表二

表二：必考项目的评分标准

| 考 核 项 目 | 操 作 环 节 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器 件 检 测 与 电 路 测 量 | 技 能 操 作 过 程 | ①依据色环确定电阻的阻值（9个），并使用万用表测量其电阻值 | 90 | 1.依据色环读出电阻值，并填写在相应表格中。读数正确每个得5分，错误得0分。 2.用万用表测量相应电阻值，并填写在相应表格中。测量值在±5%及以内每个得5分，超出±5%酌情给分。测量值与标称值完全一致的不得超过5个，超出部分以错误论处。 |  |
|  |  | ②识别常见三极管类型（PNP型或 NPN型）（5个三极管），并使用万用表判断管脚 | 50 | 每个三极管判断正确得10分， 错误本得分点不得分。 |  |
| 安全文明生产 | 10 | 操作完毕未清理场地者，扣5分。 考生不遵从考场安排，扣2-5分；因考生违反考纪等自身原因造成损坏仪器仪表者取消考试资格。 |  |

2.选考项目一的评分办法见表三：

表三：电机控制线路评分标准

| 考核要素 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 电路连接 | 在平台上能正确安装连接线路。 | 100 | 器件检测10分，未检查出错误器件扣10分。 |  |
|  |  |  |  | 连接正确性50分，错误一处扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 工艺要求20分，反丝、漏铜过长、接线不规范等每处扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 工具使用20分，错误使用工具每次扣5分。 |  |
| 2 | 故障排除 | 正确检测出给定部分电路故障（限两处），并正确排除。 | 100 | 正确检查出故障，每处得25分 |  |
|  |  |  |  | 正确排除故障，每处得25分 |  |
|  |  |  |  | 每错误报告一次，倒扣10分 |  |
| 3 | 安全与文明生产 | 操作符合安全规程与文明生产要求 | 20 | 1.着装不符合安全规范扣2分 2.操作不规范每处（次）扣1分 3.不听从考场安排，人为造成损坏设备、工量具者，取消考试资格 |  |
| 满分220分 | 考核人员（签章）： |  | 总得分 |  |
|  | 考核日期： |  |  |  |

3.选考项目二的评分办法见表四：

表四：电子装配评分标准

| 考核要素 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 元器件检测 | 判断元器件，检查元器件，填写器件清单。 | 50 | 全部正确得50分，每错一个器件，扣5分 |  |
| 2 | 电路安装调试 | 完成程度 | 90 | 安装完成，通电正常工作，得90分。完全不能正常操作，完成率低于10%的，本项目计0分，安装完成10%-50%器件的，计0~-20分，完成50%以上器件的，计20-50分。全部安装完成通电不能正常工作，本项目最多得50分。 |  |
|  |  | 器件成型及装置 | 30 | 全部正确得30分，器件成型不正确，装置过高、过低，接线不合理每处扣5分。 |  |
|  |  | 焊接质量 | 30 | 桥连、虚焊、焊锡过多等焊接缺陷每处扣5分。 |  |
| 3 | 安全文明生产 | 操作符合安全规程 与文明生产要求 | 20 | 着装不符合安全规范扣2分 操作不规范每处（次）扣1分 不听从考场安排，认为造成损坏设备、工量具者，取消考试资格 |  |
| 满分220分 | 考核人员（签章）： |  | 总得分 |  |
|  | 考核日期： |  |  |  |

五、技能操作考试样卷（见附件2）

六、技能考试设备与工具要求（见附件3）

附件1：专业知识考试样卷：

2016年湖北工程职业学院单独招生考试

电气自动化技术专业知识考试样卷

准考证号______________ 姓名_______________

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 得分 |  |  |  |  |

一 、填空题（总分40分，每空2分）

1．基尔霍夫电流定律中，某一瞬时，流过节点的电流和          。

2．当某元件两端电压的数值为负值时，说明该元件电压的实际方向和参考方向______。

3．提高功率因数的方法通常是并联适当的         负载。

4．三者串联后总电阻R=           。

5. 电气原理图一般分为             和             两部分。

6. 在交流电路电感性负载电路中，电压相位           电流相位900。

7. 电荷的基本单位是                  。

8. 反馈类型有             和负反馈。

9．三极管正常放大工作时具有             能力。

10. 热继电器在电路中具有             保护作用。

11．三相异步电动机连接方式有三角型和             型两种。

12．晶体三极管有两个PN结，分别是            和            。

13．接触器除具有           和          电路的功能外，还具有欠压保护和失压保护作用。

14. 电动机的工作原理是利用                原理。

15. 在电气原理图中符号KM表示               。

16. 在标注角度尺寸时，数字应                书写。

17. 机械制图当中的汉字应写成                 体。

二、单项选择题（每题 2 分，共40分）

1. 幅度是反映交流电变化的（     ）。

A.位置    B.快慢   C.大小    D.频率

2.电路的作用是实现(　 　)的传输和转换、信号的传递和处理。

A. 电能   B.电流    C.能量     D.电压

3. 正弦交流电e=EmSin(ωt+φ)式中的(ωt+φ)表示正弦交流电的(　 　)。

A.初相位	    B.相位        C.周期  	 D. 机械角

4.  正弦交流的最大值等于有效值的(　 　)倍。

A.2    B. 　　C.　　　　　D. ∕2

5. 欧姆定律适合于（    ）。

A.直流电路    B. 线性电路    C.非线性电路     D. 交流电路

6.在直流电路中，基尔霍夫第二定律的正确表达式是(　 　)。

A.  ∑IU＝0       B.  ∑∪＝0        C.  ∑IR＝0      D.   ∑E＝0

7. 两只220V，30W的灯泡，并联接入220V的电路中，消耗的功率共(　 　)。

A.   30W          B.   60W           C.   15W         D.   25W

8. (    )反映导体对电流起阻碍作用的大小。

A.  电动势     B. 功率        C.电阻率         D. 电阻

9. N型半导体材料中的载流子大多数是(　 　)。

A. 电子      B. 空穴        C. 质子      D. 中子

10. 三极管具有(　 　)放大作用.

A.  电压     B. 电阻       C. 功率       D. 电流

11. 熔断器的作用是(　 　)。

A.短路保护   B.过载保护   C.失压保护    D.零压保护

12. 正弦交流电有（   ）要素。

A. 1        B. 2          C.3         D. 4

13. 接触器的额定电流应不小于被控电路的(　 　)。

A.额定电流   B.负载电流   C.最大电流    D.峰值电流

14. 晶体三极管的三种工作状态是(　 　)。

A .放大      B. 饱和       C.截止       D.前三者都是

15. 三相异步电动机的旋转方向与通入三相绕组的三相电流的(　 　)有关。

A.大小      B.方向       C.相序        D.频率

16. 人体触电的本质是(　 　)。

A. 触及了高电位   B. 接近了强电场  C.  电流通过了人体  D. 对电过敏

17. 三相四线制供电的相电压为220V，与线电压最接近的值为(　 　)V。

A.250    B.280        C.346         D.380

18. 时间继电器的作用是（     ）。

A.短路保护   B.过电流保护   C.延时通断主回路  D.延时通断控制回路

19. 三视图是指（     ）、左视图和俯视图。

A.右视图        B. 主视图        C.仰视图         D.剖面图

20. 尺寸是用特定单位表示长度的数字。在机械制造业中，特定单位均为(　 　)。

A .μm           B. mm            C. cm           D. m

三、判断题（正确的打“√”，错误的打“X”。每题 2 分，共40分）

1. 负载作三角型联接时，必有线电流等于相电流。(     )

2. 没有电压就没有电流，没有电流就没有电压。(     )

3. 提高功率因数是节约用电的主要措施之一 。(     )

4. 电容具有通直流，阻交流的作用。 (     )

5. 电位是电路中某点到参考点之间的电压。(     )

6. 刀开关可以频繁接通和断开电路。   (     )

7. 几个电阻串联后的总电阻值一定大于其中任一电阻的阻值。(     )

8. 电路中参考点改变，各点电位不会改变。(     )

9. 在P型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子。(     )

10.放大电路的输出电阻应包括负载电阻。 (     )

11.二极管两端加上正向电压就一定会导通。(     )

12.三相不对称性负载通常是指负载不对称。(     )

13.负载作三角形联接时的相电流，是指相线中的电流。(     )

14在控制电路中，额定电压相同的线圈允许串联使用。(     )

15.三相五线制系统中的PE线是保护接零线。(     )

16.异步是指转子转速与磁场转速存在差异。(     )

17.正在运行的三相异步电动机突然断开一相电源时，电机不会立即停止运行。(     )

18.三相笼形异步电动机都可以采用星--三角降压启动。(     )

19.绘制机械图样时，尽量采用1：1的比例。(     )

20.局部视图的断裂边界一般以细实线表示。(     )

附件2：技能操作考试样卷：

2016年湖北工程职业学院单独招生考试

电气自动化技术专业技能操作考试样卷（必考）

准考证号______________ 姓名_______________

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 90分 | 50分 | 10分 | 150 |
| 得分 |  |  |  |  |

- 器件检测与电路测量（总分值150分，考试时间为30分钟）。

1.识别色环电阻器（9个），并使用万用表测量其电阻值，最后将读数和测量结果填写在下面表格中。（90分）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.识别常见三极管类型（5个），脚号排列如图，（管脚对准观察者）用万用表判断管型与管脚，最后将结果填写在下面表格中。（50分）

| 序号 | 1（9012） | 2（9013） | 3（9014） | 4（8050） | 5（8550） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极性 |  |  |  |  |  |
| 发射极脚号 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 阅卷人： |  |

- 仪器操作熟练程度及规范程度综合得分（10分）

| 仪器操作熟练程度及规范程度（满分10分） | 得分 |
| --- | --- |
| 档位选用（4分） |  |
| 电阻档调零（3分） |  |
| 读数方法（3分） |  |
| 总分 |  |

2016年湖北工程职业学院单独招生考试

电气自动化技术专业实操考试样卷（选考A）

准考证号______________ 姓名_______________

（选考项目一：电机控制，总分值220分，考试时间为60分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 100 | 100 | 20 |  |
| 得分 |  |  |  |  |

一、电动机直接起动控制线路安装及故障检修。

考试要求：按给定原理图，在工作台上连接指定部分（启动按钮、停止按钮、自锁触头），结合电动机实际运行情况，判断故障原因（2个故障点）、排除故障使其正常运行。

故障限定在以下内容

1.熔断器主电路一路断路；

2.接触器主电路一路断路；

3.热继电器主电路一路断路；

4.接线端子主电路一路断路；

5.接触器自保触点故障；

6.停止按钮不能断开；

7.接触器线圈断路；

8.三相电源断相。

电机控制线路评分标准

| 考核要素 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 电路 连接 | 在平台上能正确安装连接线路。 | 100 | 器件检测10分，未检查出错误器件扣10分。 |  |
|  |  |  |  | 连接正确性50分，错误一处扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 工艺要求20分，反丝、漏铜过长、接线不规范等每处扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 工具使用20分，错误使用工具每次扣5分。 |  |
| 2 | 故障排除 | 正确检测出给定部分电路故障（限两处），并正确排除。 | 100 | 正确检查出故障，并按规定程序排除每处得50分 |  |
|  |  |  |  | 正确检查出故障，不能排除的得30分。 |  |
|  |  |  |  | 每错误报告一次，扣10分。 |  |
| 3 | 安全与文明生产 | 操作符合安全规程与文明生产要求 | 20 | 1.着装不符合安全规范扣2分； 2.操作不规范每处（次）扣1分； 3.不听从考场安排，人为造成损坏设备、工量具者，取消考试资格。 |  |
| 满分220分 | 考核人员（签章）： |  | 总得分 |  |
|  | 考核日期： |  |  |  |

2016年湖北工程职业学院单独招生考试

电气自动化技术专业实操考试样卷（选考A）

（选考项目二：电子装配，总分值220分，考试时间为60分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 50 | 150 | 20 |  |
| 得分 |  |  |  |  |

一、按下图，在指定电路板上组装+5V直流稳压电源。

1.器件检测（50分），详见评分表。

器件检测表

| 元件编号 | 型 号 | 检查结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 220V/9V，3VA |  |  |
| D1 | 1N4007 |  |  |
| D2 | 1N4007 |  |  |
| D3 | 1N4007 |  |  |
| D4 | 1N4007 |  |  |
| D5 | 红LED |  |  |
| R1 | 1kΩ 0.25W |  |  |
| C1 | 470μF/16V |  |  |
| C2 | 100μF/16V |  |  |
| U1 | 7805 |  |  |

2.组装电路：150分，详见评分表。

3.安全文明生产：20分，想见评分表。

+5V直流稳压电源组装评分表

| 考核要素 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 元器件检测 | 判断元器件，检查元器件，填写器件清单。 | 50 | 全部正确得50分，每错一个器件，扣5分 |  |
| 2 | 电路安装调试 | 完成程度 | 90 | 按完成率计分，完全不能正常操作，完成率低于10%的，本项目计0分。通电不能正常工作，本项目最多得50分。 |  |
|  |  | 器件成型及装置 | 30 | 器件成型不正确，装置过高、过低，接线不合理每处扣5分。 |  |
|  |  | 焊接质量 | 30 | 焊接缺陷每处扣5分。 |  |
| 3 | 安全文明生产 | 操作符合安全规程 与文明生产要求 | 20 | 1.着装不符合安全规范扣2分。 2.操作不规范每处（次）扣1分。 3.不听从考场安排，人为造成损坏设备、工量具者，取消考试资格。 |  |
| 满分220分 | 考核人员（签章）： |  | 总得分 |  |
|  | 考核 日期： |  |  |  |

附件3：技能考试设备与工具要求

1.考核装置由湖北工程职业学院提供。

2.考生自带工具：

电类中职毕业考生：万用电表（推荐MF47型)，钢卷尺，直尺，5寸一字螺丝刀，5寸十字螺丝刀，电工刀，剥线钳，尖嘴钳，斜口钳，镊子，作图工具，电烙铁、黑色钢笔或圆珠笔，2B铅笔，记号笔等。

3.其他注意事项：

考生必须穿戴好工作服、防护鞋（或正规长袖服装，胶底球鞋），带好身份证、准考证、随身工具，服从考场工作人员安排。

湖北工程职业学院

二○一六年十二月二日